Г л а в н о е    у п р а в л е н и е    М Ч С    Р о с с и и    п о   г.   М о с к в е

У п р а в л е н и е   п о   З а п а д н о м у   а д м и н и с т р а т и в н о м у   о к р у г у

4    р е г и о н а л ь н ы й    о т д е л    н а д з о р н о й    д е я т е л ь н о с т и

119619, г. Москва, Боровский проезд, д. 15, тел. 435-1654, факс 439-2181, email: 4rogpn@mail.ru

Организационные мероприятия                                                                                          по обеспечению пожарной безопасности избирательных участков

Руководитель объекта, где размещен избирательный участок, не позднее, чем за 10 дней до начала работы, совместно с председателем избирательной комиссии приказом должен установить соответствующий противопожарный режим, обеспечить выполнение требований предписаний органов государственного пожарного надзора. Необходимо проверить исправность наружного и внутреннего противопожарных водопроводов (с обязательным пуском воды), осветительной и силовой сети, опробовать системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также провести другие необходимые проверки с обязательным составлением акта. Руководитель объекта и председатель избирательной комиссии обязаны обеспечить наличие, исправность и постоянную готовность к применению первичных средств пожаротушения, пожарной автоматики, средств связи и оповещения, а также проинструктировать под роспись о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре членов избирательной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания. Кроме того, необходимо разработать и вывесить на видных местах поэтажные планы (схемы) эвакуации людей на случай возникновения пожара, инструкции, определяющие действия обслуживающего персонала и членов избирательной комиссии по обеспечению эвакуации людей, бюллетеней и имущества. Должен быть определен порядок оповещения людей о пожаре, установлены места приготовления пищи и определен порядок использования нагревательных приборов, осмотра и закрытия помещений.

До начала работы избирательного участка председатель избирательной комиссии, и владелец объекта осматривают все помещения в здании размещения избирательного участка, обесточивают и закрывают на замок все не использующиеся помещения, а также назначают ответственных лиц за пожарную безопасность из членов избирательной комиссии или обслуживающего персонала.

По окончании работы председатель избирательной комиссии и владелец объекта осматривают все помещения, отключают электроэнергию и убеждаются в отсутствии источников, способных стать причиной пожара. В случае угрозы возникновения пожара работа избирательного участка приостанавливается до момента устранения причин. Об этом немедленно информируются пожарно-спасательные подразделения.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной ситуации:

- ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ - 01          «Би Лайн» и «Мегафон» - 112

«МТС» - 010 «Скайлинк» - 01

_________________________________________________________________________________________

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22

Г л а в н о е    у п р а в л е н и е    М Ч С    Р о с с и и    п о   г.   М о с к в е

У п р а в л е н и е   п о   З а п а д н о м у   а д м и н и с т р а т и в н о м у   о к р у г у

4    р е г и о н а л ь н ы й    о т д е л    н а д з о р н о й    д е я т е л ь н о с т и

119619, г. Москва, Боровский проезд, д. 15, тел. 435-1654, факс 439-2181, email: 4rogpn@mail.ru

Обеспечение пожарной безопасности избирательных участков

Содержание зданий и помещений

1. На избирательном участке не допускается курение вне установленных для этих целей мест.

2. Избирательный участок обеспечивается телефонной связью. У каждого телефонного аппарата устанавливается табличка с номером ближайшего пожарно-спасательного подразделения.

3. Расстановка столов, кабин для голосования, урн и другого оборудования, предназначенного для голосования, осуществляется по периметру помещения.

Пути эвакуации

Пути эвакуации из здания, где находится избирательный участок, необходимо содержать свободными. Число людей, находящихся в помещениях избирательного участка, регулируется исходя из площади помещений и пропускной способности путей эвакуации. При этом время эвакуации должно составлять не более 2-х минут, а площадь на одного человека – не менее 1 м кв. Движение избирателей организуется, исключая пересекающие и встречные потоки. Указатели эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей должны находиться в исправном состоянии и быть включенными на время работы участка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать кабины для голосования, урны для бюллетеней и столы, устраивать временные торговые точки, проводить мероприятия на путях эвакуации из помещений и здания избирательного участка;

- загромождать пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и связи, устройствам отключения электроэнергии, а так же закрывать двери запасных эвакуационных выходов во время проведения мероприятий, связанных с голосованием;

- на случай отключения электроэнергии здание избирательного участка должно быть обеспечено фонарями.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной ситуации:

- ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ - 01          «Би Лайн» и «Мегафон» - 112

«МТС» - 010 «Скайлинк» - 01

_________________________________________________________________________________________

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22

Г л а в н о е    у п р а в л е н и е    М Ч С    Р о с с и и    п о   г.   М о с к в е

У п р а в л е н и е   п о   З а п а д н о м у   а д м и н и с т р а т и в н о м у   о к р у г у

4    р е г и о н а л ь н ы й    о т д е л    н а д з о р н о й    д е я т е л ь н о с т и

119619, г. Москва, Боровский проезд, д. 15, тел. 435-1654, факс 439-2181, email: 4rogpn@mail.ru

Обеспечение пожарной безопасности избирательных участков

Электрические сети, освещение, отопление и вентиляция

1. Светильники в кабинах для голосования устанавливаются на негорючем основании с мощностью ламп накаливания не более 60 Ватт.

2. При эксплуатации электрооборудования запрещено:

2.1. Устанавливать в кабинах для голосования или на их внутренних и внешних поверхностях выключатели и розетки.

2.2. Подвешивать светильники на электропровода.

2.3. Использовать рассеиватели и абажуры из легковоспламеняющихся материалов.

2.4. Пользоваться нестандартными нагревательными приборами.

Обнаружение, ликвидация и средства тушения пожара

Средства пожаротушения,                                                                                                         противопожарного водоснабжения, установки пожарной автоматики

- Имеющиеся вблизи зданий избирательных участков пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии.

- Помещения избирательного участка обеспечиваются огнетушителями емкостью не менее 5 литров из расчета: один огнетушитель на 75 м кв. площади, но не менее двух на отдельное помещение.

- Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и работать в дежурном режиме.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной ситуации:

- ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ - 01          «Би Лайн» и «Мегафон» - 112

«МТС» - 010 «Скайлинк» - 01

_________________________________________________________________________________________

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22

Г л а в н о е    у п р а в л е н и е    М Ч С    Р о с с и и    п о   г.   М о с к в е

У п р а в л е н и е   п о   З а п а д н о м у   а д м и н и с т р а т и в н о м у   о к р у г у

4    р е г и о н а л ь н ы й    о т д е л    н а д з о р н о й    д е я т е л ь н о с т и

119619, г. Москва, Боровский проезд, д. 15, тел. 435-1654, факс 439-2181, email: 4rogpn@mail.ru

Обеспечение пожарной безопасности избирательных участков

Действия в случае пожара

- При возникновении пожара действия членов избирательной комиссии направляются в первую очередь на обеспечение эвакуации людей.

- При возникновении пожара или его признаков необходимо:

  - Немедленно сообщить об этом по телефону в ближайшее пожарно-спасательное подразделение.

  - До прибытия пожарно-спасательной техники принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.

3. Руководитель объекта, председатель избирательной комиссии или другое должностное лицо на месте пожара обязаны:

3.1 Продублировать сообщение о возникновении пожара в ближайшее пожарно-спасательное подразделение.

3.2 Организовать эвакуацию людей, бюллетеней и материальных ценностей, а также встречу пожарно-спасательных подразделений.

3.3 Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты.

3.4 При необходимости отключить электроэнергию.

3.5 Прекратить все работы в здании, кроме работ связанных с ликвидацией пожара.

3.6 Осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной ситуации:

- ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ - 01          «Би Лайн» и «Мегафон» - 112

«МТС» - 010 «Скайлинк» - 01

_________________________________________________________________________________________

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22

Г л а в н о е    у п р а в л е н и е    М Ч С    Р о с с и и    п о   г.   М о с к в е

У п р а в л е н и е   п о   З а п а д н о м у   а д м и н и с т р а т и в н о м у   о к р у г у

4    р е г и о н а л ь н ы й    о т д е л    н а д з о р н о й    д е я т е л ь н о с т и

119619, г. Москва, Боровский проезд, д. 15, тел. 435-1654, факс 439-2181, email: 4rogpn@mail.ru

Обеспечение пожарной безопасности избирательных участков

Каждый член избирательной комиссии,                                                                       а также работники объекта обязаны:

- Соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать установленный противопожарный режим.

- При обнаружении нарушений правил пожарной безопасности немедленно сообщить об этом лицам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при их отсутствии – дежурному по избирательному участку.

3. В случае обнаружения пожара сообщить о нем в ближайшее пожарно-спасательное подразделение и принять все возможные меры к спасанию людей, бюллетеней, имущества и ликвидации пожара.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной ситуации:

- ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ - 01          «Би Лайн» и «Мегафон» - 112

«МТС» - 010 «Скайлинк» - 01

- ВНИМАТЕЛЬНО и разборчиво отвечайте на вопросы диспетчера службы  «01»

- ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как это может осложнить ситуацию

- ПОМОГИТЕ  тем, кто самостоятельно не может покинуть место пожара или ЧС

- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  лифтом во время пожара, вы можете задохнуться в лифте

- ПОПЫТАЙТЕСЬ, по возможности, ограничить распространение пожара или ЧС

- ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности незамедлительно покиньте опасную зону

- ОБЕСПЕЧЬТЕ  встречу прибывающих пожарно-спасательных формирований

- СООБЩИТЕ о местонахождении людей, нуждающихся в спасении

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22